## Slide 1: PLANIFICACIÓN DINÁMICA EN MIPS r4000
Jose Alberto Benítez Andrades
71454586A
Ingeniería en Informática
Universidad de León

## Slide 2: Estructura de la ruta de datos enteros
IF IS RF EX DF DS TC WB
Estados en el MIPS R4000 | 
IF - Instruction Fetch | IS - Segunda parte del IF
RF - Register fetch | EX - Execution
DF - Data Fetch | DS - Segunda parte del DF
TC - Tag check. | WB - Write Back

## Slide 3: Estructura de la ruta de datos enteros

## Slide 4: Ruta de datos para los coma-flotante
  3 Unidades funcionales: Divisor, multiplicador y sumador.
Estado | Unidad funcional | Descripción
A | FP adder (sumador) | Suma de Mantisa
D | FP divider (divisor) | Divisor de la tubería
E | FP multiplier (multiplicador) | Prueba de excepciones
M | FP multiplier (multiplicador) | Primer multiplicador
N | FP multiplier (multiplicador) | Segundo multiplicador
R | FP adder (sumador) | Redondeo
S | FP adder (sumador) | Cambio de operando
U |  | Desempaqueta números.

## Slide 5: Ruta de datos para los coma-flotante
  Latencias, intervalos y unidades usadas para las operaciones de los números de coma flotante
Instrucción | Latencia | Intervalo de iniciación | Estado de tuberías
Sumar, restar | 4 | 3 | U,S+A,A+R,R+S
Multiplicar | 8 | 4 | U,E+M,M,M,M,N,N+A,R
Dividir | 36 | 35 | U,A,R,D28,D+A,D+R,D+A,D+R,A,R
Raíz cuadrada | 112 | 111 | U,E,(A+R)108,A,R
Negación | 2 | 1 | U,S
Valor Absoluto | 2 | 1 | U,S
Comparación | 3 | 2 | U,A,R

## Slide 6: Planificación estática vs dinámica
  Planificación estática:
    En orden.
    No se evitan ni sobrepasan.
    Poca efectividad, menor riesgo.
  Planificación dinámica:
    Puede ser en desorden.
    Tienen riesgos estructurales y de datos.
    2 estados: Issue y Read Operands.

## Slide 7: Planificación dinámica con marcador
  Objetivos y fundamentos.
    Mantener las tasas de ejecución de una instrucción de ciclo por reloj.
    El marcador responsable de la ejecución.
    Ventaja: Múltiples instrucciones en ejecución.

## Slide 8: Planificación dinámica con marcador
  Estructura básica de MIPS con marcador.

## Slide 9: Planificación dinámica con marcador
  Etapas que sustituyen a ID, EX y WB
Etapa A | Etapa B | Descripción
ID | Issue | - El marcador pondrá en marcha la instrucción a la unidad funcional y actualizará su estructura interna de datos
ID | Read Operands | El marcador resuelve riegos RAW. Se comprueba la disponibilidad de instrucciones.
EX | Execution | - Ejecuta la instrucción que se debe ejecutar.
WB | Write Result | - Escribe los resultados en los registros, teniendo en cuenta una serie de riesgos.

## Slide 10: Planificación dinámica con marcador
  Componentes del Marcador
Componente | Función
Instruction Status | - En qué estado estamos.
Function unit | Qué unidades funcionales usamos. 9 Campos: - Busy - Op - Fi - Fj,Fk - Qj:Qk - Rj,Rk
Register Results Status | - Unidad funcional y registro destino.

## Slide 11: Planificación dinámica con marcador
  Ejemplo: Vamos a suponer los siguientes ciclos de latencias para la etapa EX para las unidades funcionales de coma flotante: la suma son dos ciclos de reloj, la multiplicación son 10 ciclos, y la división son 40 ciclos. Mostrar las tablas de estados cuando un MUL.D y DIV.D están listas para avanzar en el estado de Write Result.
Estado de las instrucciones |  |  |  | 
Instrucción | Issue | Read Operands | Execution complete | Write Result
LD F6,34(R2) | V | V | V | V
LD F2,45(R3) | V | V | V | V
MUL.D F0,F2,F4 | V | V | V | 
SUB.D F8,F6,F2 | V | V | V | V
DIV.D F10.FC,F6 | V |  |  | 
ADD.D F6,F8,F2 | V | V | V | 
Estado de las unidades funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nombre | Ocupado | Op | Fl | Fj | Fk | Cj | Ck | Rj | Rk
Entero | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Multi1 | Sí | Mult | F0 | F2 | F4 |  |  | No | No
Multi2 | No |  |  |  |  |  |  |  | 
Sumar | Sí | Add | F6 | F8 | F2 |  |  | No | No
Dividir | Sí | Div | F1C) | F0 | F6 | Multi |  | No | Sí
Estado de resultado de registros |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 |  | F30
FU | Multi1 |  |  | Sumar |  | Dividir |  |  |