## Slide 1
Miriam Puente García 71449758M
Jose Alberto Benítez Andrades 71454586A
Ingeniería en Informática
Universidad de León

## Slide 2
Microprocesador básico, 16 instrucciones
Cada instrucción 16 bits
  4 primeros : Instrucción a ejecutar.
  12 restantes: Dirección.
4 Grupos:
  Aritméticas: ADD, SUB, INC , DEC.
  Lógicas: AND , OR, INV, SRR.
  Transferencia: LDA, LDB, CLR, SPC.
  Saltos: JMP, BRZ, BSC, BSV.

## Slide 3
Formado por:
    - Bus de datos de 16 líneas: datos e instrucciones de 16 bits
    - Bus de direcciones de 14 líneas: mapa de memoria de 4K
    - Bus de control con las tres líneas básicas: R/W, DIRV y DATV
    - Entradas de reloj CK, inicialización (Reset) RS y alimentación.

## Slide 4
  Partes de un microprocesador

## Slide 5
Se divide en 2 partes fundamentalmente:
  Parte Operativa: está formada por:
        ALU
        Registros acumuladores A, B (operandos y resultado)
        Biestables C (acarreo) , N (nulo) y V (desbordamiento)
  Unidad de Control:
        Contador PC
        Registro de Instrucciones RI
        CC , controla los ciclos de reloj

## Slide 6
  Instrucciones aritméticas y lógicas
 | CÓDIGO | OPERACIÓN | Indicadores afectados
ADD | 0000 | A + B | Z (nulo),C(acarreo),V (desbordamiento)
SUB | 0001 | A – B | Z (nulo),C(acarreo),V (desbordamiento)
AND | 0010 | A “y” B | Z (nulo)
ORA | 0011 | A “o” B | Z (nulo)
INC | 0100 | A + 1 | Z (nulo)
DEC | 0101 | A – 1 | Z (nulo)
INV | 0110 | A | Z (nulo)
SRR | 0111 | A  | Z (nulo), C(acarreo)

## Slide 7
  Instrucciones de transferencia de memoria y de salto
 | CÓDIGO | OPERACIÓN | INDICADORES
LDA | 1000 | memoria (DIR)  A | No afectan a ninguno
LDB | 1001 | memoria (DIR)  B | No afectan a ninguno
CLR | 1010 | 0  memoria (DIR); 0  B;0  C | C (acarreo)
SPC | 1011 | PC  memoria (DIR) | No afectan a ninguno
JMP | 1100 | DIR  PC (incondicional) | No afectan a ninguno
BRZ | 1101 | DIR  PC si Z = 1 | No afectan a ninguno
BRC | 1110 | DIR  PC si C = 1 | No afectan a ninguno
BRV | 1111 | DIR  PC si V = 1 | No afectan a ninguno